เทคโนโลยีการจัดการขยะ

การออกแบบวิธีการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย มีเทคโนโลยีให้เลือกใช้หลายแบบ ซึ่งวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและความต้องการของพื้นที่ เช่น สภาพคุณสมบัติขยะมูลฝอย สัดส่วนสารอินทรีย์ (Organic Content) และสารที่ย่อยสลายได้ สัดส่วนสารที่เผาไหม้ได้ (Combustible Matter) ความชื้นของมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ขนาดพื้นที่บำบัด จำนวนเงินลงทุน และความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนี้เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในประเทศหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมกับประเทศอื่น ดังนั้นต้องเลือกและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่

วิธีการตรวจวัด (Test Methods):

1.       Particulate: Determination of Particulate Emissions from Stationary Sources, US.EPA or method that DIW     approve

2.       Hydrogen Chloride (HCl): Determination of Hydrogen Chloride Emissions from Stationary Sources, US.EPA or method that DIW approve

3.       Carbon Monoxide (CO): Determination of Carbon Monoxide Emissions from Stationary Sources, US.EPA or method that DIW approve 

4.       Sulfur Dioxide (SO2): Determination of Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources or Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources or, US.EPA or method that DIW approve 

5.       Oxide of Nitrogen as NO2: Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources, US.EPA or method that DIW approve 

6.       Dioxin/Furans-TEQ: Determination of Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans Emissions from Stationary Sources, US.EPA or method that DIW approve 

7.       Mercury, Semi Volatile Matter, i.e. Cadmium (Cd) and Lead (Pb), Low Volatile Matter, i.e. Arsenic (Ar), Beryllium (Br), Chromium (Cr): Determination of Metals Emissions from Stationary Sources or Determination of Metals in Stack Emissions, US.EPA or method that DIW approve 
Opacity: Visual Determination of Particulate Emissions from Stationary Sources, US.EPA or method that PCD approve

มาตรฐานก๊าซทิ้งจากโรงไฟฟ้าและเตาเผาขยะ

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

| สารมลพิษ | โรงเผาขยะ อันตราย | โรงไฟฟ้าชีวมวล (ที่สร้างใหม่) | โรงเผาขยะ ชุมชนขนาด 1-50 ตัน/วัน | โรงเผาขยะ ชุมชนขนาด >1-50 ตัน/วัน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝุ่นละออง (Particulate) | 35 mg/Nm3 | 120 mg/Nm3 | 400 mg/Nm3 | 120 mg/Nm3 |
| ไฮโดรเจนครอไรด์ (HCl) | 40 mg/Nm3 | Not specify | 136 ppm (~ 220 mg/Nm3) | 25 ppm (~ 40 mg/Nm3) |
| คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) | 115 mg/Nm3 | Not specify | Not specify | Not specify |
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) | 80 mg/Nm3 | 60 ppm | 30 ppm (~ 87 mg/Nm3) | 30 ppm (~ 87 mg/Nm3) |
| ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) | 150 mg/Nm3 | 200 ppm | 250 pp (~ 520 mg/Nm3) | 180 ppm (~ 375 mg/Nm3) |
| สารไดออกซิน/ฟูราน - TEQ | 0.5 ng/Nm3 |  | 30 ng/Nm3 | 30 ng/Nm3 |
| ปรอท | 0.1 mg/Nm3 | Not specify | Not specify | Not specify |
| โลหะประเภท Semi Volatile Matter ได้แก่ Cadmium (Cd) and Lead (Pb) | 0.2 mg/Nm3 | Not specify | Not specify | Not specify |
| โลหะประเภท Low Volatile Matter ได้แก่ Arsenic (Ar), Beryllium (Br), Chromium (Cr) | 1 mg/Nm3 | Not specify | Not specify | Not specify |
| ความทึบแสง (Opacity) | Not specify | Not specify | 20% | 10% |

หมายเหตุ: รายงานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สภาวะอากาศแห้ง ที่ความดัน 1 บรรยากาศ (760 mmHg,) อากาศส่วนเกิน 50% หรือออกซิเจนส่วนเกิน (O2) 7%